WAV-BAU: Weisungen und Ausführungsvorschriften für Bauarbeiten

320 Beläge

325 Einbauprotokoll  Asphaltbeläge

Auszufüllen durch den Unternehmer (gemäss SN 640 430) pro Belagsschicht: Deckschicht > 50 t

/ Binder- oder Tragschicht > 100 t pro Tag und Einbauort oder bei speziellen Situationen

1. Baustelle: HLS ............... Abschnitt ............................................................................................ von km ............................................. bis km ............................................... Spur(en) ........................... Kreis ............... Gemeinde ............................................... Strasse ..................................................... Axe Nr. ......................... Abschnitt von BP .......................................... bis BP ........................................

2. Einbaudatum: .............................. Einbauzeit: Beginn ........................ Ende ...................................

3. Unternehmung: ...................................................... Belagslieferwerk ..............................................

4. Schichtart: Deckschicht Binderschicht Tragschicht Fundationsschicht Mischgutsorte, -typ ................................................ Bindemittelart,-sorte ................................................ (bei Gussasphalt) Zusätze ......................Schichtdicke Sollwert mm ............... Einbaumenge t ...............

5. Zustand der Unterlage und der Arbeitsnähte / Fugen Unterlage Reinigung ja nein Reinigungsart: ............................................................ Voranstrich ja nein Emulsion Lackbitumen Dosierung g / m2 ..................... Nähte / Fugen Nachschneiden Nachfräsen Fugenbehandlung Produkt ....................................

6. Einbaugeräte: Typ .............................................................................................................................. Typ ........................................................................................................................................................... Änderungen ..............................................................................................................................................

7. Verdichtungsgeräte (in Reihenfolge hinter dem Fertiger) 1. Typ ....................... Gewicht t ....................... 3. Typ ......................... Gewicht t ............................. 2. Typ ....................... Gewicht t ....................... 4. Typ ......................... Gewicht t ............................. Änderungen: .............................................................................................................................................

8. Personaleinsatz: Total Einbaugruppen ....................... Total Einbaupersonal .........................

9. Witterungsverhältnisse: Lufttemperatur min. °C ........................... max. °C ........................... Bei Schichten ≤ 50 mm: Temperatur der Unterlage °C .......................... wolkenlos bewölkt bedeckt Nebel windstill leichter Wind starker Wind trocken Nieselregen Regen Starkregen von ......................... bis: ....................... 10. Mischguttemperatur auf LKW resp. im Fertiger periodisch gemessen < 2 h Zulässige Mischguttemperatur (gemäss SN-Norm der entsprechenden Belagssorte sowie Bindemittelart und Schichtdicke) Mindesttemp. °C: .................... Maximaltemp. °C: .................... Zeit: ......... Ort: .................. Temp °C: ......... Zeit: .......... Ort: ..................... Temp °C: ......... Zeit: ......... Ort: .................. Temp °C: ......... Zeit: .......... Ort: ..................... Temp °C: ......... Zeit: ......... Ort: .................. Temp °C: ......... Zeit: .......... Ort: ..................... Temp °C: ......... Durchschnittliche Mischguttemperatur °C: ....................

11. Unterbrüche (> ca. 30 min.) wegen Ort Zeit Witterung ........................................................ ............................. Ausfall Anlage ........................................................ ............................. Ausfall Fertiger ........................................................ ............................. Ausfall Walzen ........................................................ ............................. Mangelnde Transportkapazität ........................................................ ............................. Verkehrsstau ........................................................ ............................. Unregelmässigkeiten ........................................................ .............................

12. Probenahme (Mischgutproben) Name Probenehmer .................................................. Anzahl Proben ............................................. gem. Probeentnahmeplan gem. Planeintrag gem. folgenden Angaben: Probe Nr. .................. Lage längs: BP .............................................. quer (zur Axe) .................... m Probe Nr. .................. Lage längs: BP .............................................. quer (zur Axe) .................... m Probe Nr. .................. Lage längs: BP .............................................. quer (zur Axe) .................... m Probe Nr. .................. Lage längs: BP .............................................. quer (zur Axe) .................... m Prüflabor: ................................................. Probetransport:............................. Datum: ........................

13. Resultate von Verdichtungsmessungen während dem Einbau (evt. auf separatem Formular) Zeit ............... Ort ............... Wert % ................. Zeit ................. Ort ................. Wert % ................. Zeit ............... Ort ............... Wert % ................. Zeit ................. Ort ................. Wert % ................. Durchschnittswert % .......................

14. Anordnung des Bauherrn (Bauleitung) Verkehrsfreigabe: Datum ................................................. Zeit ............................................................ Bemerkungen/Weiteres: ........................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................

Unterschriften: 	für die Unternehmung:	für den Bauherrn (Bauleitung):

...................................		   .............................................

Kopie

TBA ........................